Exercice 1

Un automobiliste a ingéré une certaine quantité d’alcool. On s’intéresse à l’évolution du taux d’alcool dans le sang de cet automobiliste, en fonction du temps t, en heures.

Le taux d'alcoolémie f(t) « (en gL-1) d'une personne ayant absorbé, à jeun, une certaine quantité d'alcool » vérifie sur [0,025 ; +∞[, l'équation différentielle :

(E): y' + y = 2e-t

Où t est le temps écoulé après l'ingestion (exprimé en heures),

- Proposer une méthode pour représenter la famille des courbes représentatives des fonctions solutions de l’équation différentielle :

(E0): y' + y = 0

J’utilise Géogébra afin de représenter la famille des courbes de l’équation diff E0…et je vais utiliser la version Geogebra calcul Formel

La commande ResolEquaDiff (y’+y=0) devrait m’afficher l’ensemble des courbes solutions

- Résoudre sur [0,025 ; +∞[,  l’équation différentielle (E0).

y’+y=0  donc y’ = -y

L’ensemble des solutions de E0 est de la forme y = C * e-x

Où C appartient à l’ensemble des réels

- Démontrer que la fonction h définie sur [0,025 ; +∞[ par h(t)=2te-t est une solution particulière de l’équation différentielle (E).

Si h(t) vérifait (E) on devrait avoir h’ + h = 2e-t

h(t) = 2t  *  e-t

= u  *  v				h’ = u’v + uv’

u = 2t  et v = e-t

u’ = 2  et v’ = -e-t

h’ + h = (2*e-t) + (2t*(-e-t))  + 2t*e-t  = 2e-t

En effet h est une solution particulière de (E )

- En déduire des questions précédentes l’ensemble des solutions de (E). Vérifier votre réponse à l’aide de GeoGebra

L’ensemble des solutions de ( E ) est de la forme f(t) = Ce-t + 2te-t

Ou C appartient à l’ensemble des réels

- Déterminer la fonction f solution de l’équation différentielle (E) qui vérifie f(0,025)=0. Vérifier que la solution cherchée est celle fournie par la sortie logicielle.

f(0.025) = 0

Ce-0.025 + 2 * 0.025e-0.025 = 0

C = -2*.025 = 0.05 = 1/20

f(x) = 1/20 * e-x  + 2xe-x

Exercice 2

On étudie les caractéristiques d’un panneau photovoltaïque, pour lequel on a mesuré l’intensité du courant produit, selon la tension configurée, pour un rayonnement solaire de 1000 W/m² pour une température de 25 °C.

Problématique : le but de cet exercice est de déterminer la puissance maximale du panneau photovoltaïque.

Des mesures ont été réalisées et sont données par le tableau suivant :

| Tension x en volts | 0 | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intensité y=f(x) en ampères | 5 | 2 | 0,83 | 0,45 | 0,25 | 0,14 |

On peut modéliser l’intensité, exprimée en ampères, en fonction de la tension exprimée en volts, par la fonction f définie sur l’intervalle [0 ;+  par :

La puissance électrique produite, exprimée en watts, est alors donnée par :

- Démontrer que la fonction dérivée

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Etudier sur l’intervalle [0 ; +   , le signe de g’(x).

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- En déduire le tableau de variation de la g.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Quelle est la tension qui permet d’avoir la puissance maximale d’un panneau photovoltaïque ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Répondre à la problématique ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………